## Slide 1
Лекция 3
СИММЕТРИЧНЫЙ ВИБРАТОР
Рассмотрим более подробно симметричный вибратор, который является основной частью многих антенн, работающих на коротких и ультракоротких волнах. Он представляет собой четвертьволновую разомкнутую линию, провода которой развернуты в одну прямую (рис.1 а). Большинство свойств двухпроводной линии, рассмотренных ранее, сохраняется и у вибратора.

## Slide 2
Рис.1 - Переход от четвертьволновой разомкнутой линии (а) к полуволновому вибратору (б)

## Slide 3
В нем также создаются стоячие волны, причем на концах провода всегда получаются узлы тока и пучности напряжения. Распределение тока и напряжения вдоль вибратора получается такое же, как и вдоль проводов линии.
В зависимости от соотношения между длиной вибратора и длиной волны генератора входное сопротивление вибратора принимает различные значения. В частности, при резонансе оно чисто активное.
Скорость распространения электромагнитных волн вдоль реального вибратора несколько меньше, чем скорость света, и поэтому резонанс получается в случае, когда длина провода вибратора немного меньше 1/2 длины волны (примерно 0,47).

## Slide 4
Если вибратор расположен близко к земле и различным местным предметам, то приходится брать его еще короче. Кроме того, если в середину вибратора включена катушка для связи с генератором, то длина вибратора должна быть взята с учетом того, что провод катушки является частью провода вибратора. При наличии такой катушки в ее средней точке получается пучность тока и узел напряжения.
Основное отличие вибратора от линии заключается в его способности хорошо излучать радиоволны.

## Slide 5
Двухпроводная линия излучает радиоволны слабо, так как магнитные поля обоих проводов во внешнем пространстве почти полностью взаимно уничтожаются вследствие противоположных направлений токов в проводах; у вибратора же обе половинки провода расположены по одной прямой и токи в них совпадают по направлению. Поэтому излучения от этих токов складываются.
Поскольку вибратор хорошо излучает радиоволны, нельзя считать его идеальной линией. В нем получается режим смешанных, а не стоячих волн.

## Slide 6
В результате теоретического и практического исследования полуволнового вибратора выяснилось, что энергия излучаемых им волн эквивалентна потерям в активном сопротивлении 73 Ом, которое следует считать включенным в пучность тока.
Такое условное сопротивление, потери в котором эквивалентны потерям на излучение, называют сопротивлением излучения (Rизл). Если бы в самом проводе и в изоляторах не было потерь энергии, то входное сопротивление вибратора в пучности тока при резонансе составляло бы 73 Ом.

## Slide 7
Но в каждом вибраторе имеются потери на нагрев провода и изоляторов, на утечку и т. п. Поэтому Zвх, называемое иначе полным сопротивлением антенны RА, для полуволнового вибратора приближенно считают равным 80 Ом (добавляя 7 Ом потери). Именно такое сопротивление оказывает вибратор для генератора, включенного в пучность тока (в середину вибратора).
Полная мощность колебаний в антенне (в вибраторе) РА определяется через ток в пучности IА и сопротивление RА:

## Slide 8
Мощность излучаемых волн:
Отсюда следует, что КПД вибратора определяется как
Величина КПД для полуволнового вибратора получается достаточно высокой — порядка 0,9 и даже выше.
При изображении распределения тока и напряже-ния в вибраторе следовало бы учитывать наличие бегущей волны, которая переносит вдоль вибра-тора энергию, идущую на излучение и на потери в самом вибраторе.

## Slide 9
Однако для упрощения принято изображать только стоячую волну.
Надо помнить, что (рис.1 б) показывает распределение тока и напряжения без учета сдвига фаз на 90° между ними.
Для более полного представления о колебатель-ном процессе в вибраторе на рис.2 даны графики распределения тока и напряжения в нем в различ-ные моменты времени в течение одной половины периода.
В начале (рис.2 а) тока еще нет, а напряжение имеет наибольшее значение.
За время 1/8 Т от начала колебания напряжение уменьшилось и возник ток (рис.2 б).

## Slide 10
Рис.2 - Распределение тока и напряжения в вибраторе в различные моменты времени.
Через четверть периода от начала колебания ток достигает наибольшей величины, а напряжение равно нулю (рис.2 в).
Затем ток уменьшается, и снова появляется напряжение, но уже противоположного знака, так как половинки провода перезаряжаются (рис.2 г).

## Slide 11
Когда пройдет полпериода от начала колебания, ток уменьшится до нуля, а напряжение возрастет до-максимума (рис.2 д).
После этого процесс повторяется в обратном направлении.
На рис.3а показаны электрическое и магнитное поля вокруг вибратора. Распространившиеся от вибратора электромагнитные волны всегда имеют определенную поляризацию, т. е. электрические и магнитные силовые линии у них располагаются в определенных плоскостях.

## Slide 12
Рис.3 - Электромагнитное поле около вибратора и на значительном удалении от него.

## Slide 13
Если волны распространяются свободно, без преломлений и отражений, то на значительном удалении по направлению, перпендикулярному к вибратору, электрические силовые линии располагаются параллельно вибратору, а магнитные силовые линии — перпендикулярно к нему (рис.3 б).
Принято поляризацию радиоволн определять по направлению электрического поля. Когда вибратор расположен вертикально (рис.3 а), волна поляризована вертикально, так как электрические силовые линии расположены в вертикальной плоскости.

## Slide 14
Если же вибратор расположен горизонтально, то излучаемые им волны имеют горизонтальную поляризацию.
Следует обратить внимание на то, что электромаг-нитные поля вблизи вибратора и вдали от него имеют различный характер.
На значительном расстоянии от вибратора поле представляет собой бегущую волну, удаляющуюся от вибратора. Здесь, как и во всякой бегущей волне, колебания электрического и магнитного полей совпадают по фазе и энергия распределена поровну между этими полями.

## Slide 15
Такое электромагнитное поле принято называть полем излучения.
Конечно, это поле существует и вблизи вибратора, поскольку он излучает и в нем имеются бегущие волны тока и напряжения, переносящие вдоль вибратора к отдельным его элементам энергию, расходующуюся на излучение.
Однако в вибраторе имеются также стоячие волны, амплитуда которых гораздо больше, чем амплиту-да бегущих волн. Энергия стоячих волн является чисто реактивной. Поле этих волн не удаляется от вибратора, а в нем совершается лишь колебание энергии, переходящей из электрического поля в магнитное и обратно.

## Slide 16
Таким образом, непосредственно около вибратора существует сравнительно сильное электромагнитное поле стоячих волн, в котором электрическое и магнитное поля совершают колебания со сдвигом фаз 90°.
Это поле, значительно более сильное, нежели поле излучения, называют полем индукции. Его напря-женность очень быстро убывает при удалении от вибратора.
Пространство вблизи вибратора на расстояниях, меньших длины волны от него, в котором сущес-твует поле индукции, называют зоной индукции или ближней зоной.

## Slide 17
А пространство на расстояниях, значительно боль-ших длины волны, в котором практически наблю-дается только поле излучения, называют дальней или волновой зоной (или зоной излучения).
Разумеется, что резкой границы между ближней и дальней зонами нет. Одна постепенно переходит в другую, и между ними существует промежуточная зона, в которой поле индукции и поле излучения имеют напряженности одного порядка.

## Slide 18
Полуволновой вибратор
На рис. 4 изображена диаграмма направленности полуволнового линейного разрезного вибратора, приведенного на рис. 5.
Рис. 4. Диаграмма направленности полуволнового линейного разрезного вибратора: а)-в горизонтальной плоскости; б)-в вертикальной плоскости.

## Slide 19
Рис. 5. Полуволновые линейные вибраторы: а)-разрезной; б)-неразрезной.
Для построения диаграммы направленности в полярной системе координат (рис. 1, а) берется точка 0, которая принимается за ось вибратора, из нее радиусом произ-вольной длины, но принятой за единицу и соответству-ющей максимальной ЭДС, описывается окружность или ее часть, а также под различными углами проводятся прямые линии, которые образуют сетку.

## Slide 20
На прямых линиях откладываются отрезки, вели-чина которых соответствует напряженности поля, при повороте антенны на заданные углы в ту или другую сторону от нулевого направления.
Максимальная величина сигнала обозначается Еmaх, которая на рисунке принята за единицу мас-штаба. Отрезки, откладываемые на прямых лини-ях, соответствуют значению отношения Е/Еmах.
Линия, соединяющая концы этих отрезков, и является диаграммой направленности антенны.
Как правило, в полярной системе координат диаг-раммы строятся в двух взаимно перпендикуляр-ных плоскостях — горизонтальной и вертикальной.

## Slide 21
Для рассматриваемого полуволнового линейного разрезного вибратора в первом случае диаграмма имеет вид растянутой восьмерки, а во втором — форму круга.
Правда, диаграмма в виде восьмерки получается только при теоретических расчетах, не учитываю-щих отражения УКВ от поверхности земли и сооружений.
В реальных условиях диаграмма направленности антенны выглядит по-другому: у нее кроме главного лепестка имеются и боковые и задний.

## Slide 22
Самый большой лепесток, соответствующий нуле-вому направлению сигнала, при котором наводит-ся максимальная ЭДС, называется главным, а все остальные — боковыми.
При построении диаграммы максимальную ЭДС принимают за единицу.
Диаграмма направленности зависит от конструк-ции антенны. На рис. 6 приведена диаграмма на-правленности антенны типа «волновой канал» в полярной системе координат. На рис. 7 — диаграм-ма направленности антенны типа «волновой канал» ( о которой речь пойдет позже) в прямо-угольной системе координат.

## Slide 23
Рис. 6. Диаграмма направленности антенны типа «волновой канал» в полярной системе координат: 1-основной лепесток; 2-боковой лепесток; 3-задний лепесток.

## Slide 24
Рис. 7. Диаграмма направленности антенны типа «волновой канал» в прямоугольной системе координат: 1-основной лепесток; 2-боковой лепесток; 3-задний лепесток.
По параметрам главного и боковых лепестков можно сравнивать эти диаграммы между собой.

## Slide 25
По ширине основного лепестка можно оценивать антенну по направленным свойствам. Уровень помехозащищенности антенны зависит от пара-метров боковых и заднего лепестков.
Угол раствора диаграммы (ширина) главного ле-пестка охватывает часть диаграммы этого лепест-ка, в пределах которой ЭДС в антенне уменьшается на величину, равную 20,5 по сравнению с макси-мальной (не ниже уровня 0,707 для нормирова-нной диаграммы направленности антенны).
Чем меньше ширина главного лепестка, тем больше направленность антенны.
Чем меньше боковые и задний лепестки, тем слабее сказываются помехи при приеме.

## Slide 26
Таким образом, КНД — это величина, численно равная отношению мощностей на выходах направ-ленной и ненаправленной антенн при приеме од-ного и того же источника излучения.
Чем уже диаграмма направленности антенны, тем выше ее коэффициент направленного действия.
КНД определяется по следующей достаточно простой эмпирической формуле:
где αе,αн-ширина диаграммы направленности в самом широком месте на уровне 0,707 Еmax в горизонтальной и вертикальной плоскостях соответственно;

## Slide 27
Emax-максимальная напряженность электромагнитного поля в точках приема.
КНД выражают также в логарифмических единицах (в децибеллах) по следующей формуле:
В тех местах, где может быть много отраженных волн, выбор антенны определяется не только величиной КНД.
Вблизи источника излучения, где мощность сигна-ла на входе приемного устройства (телевизора) достаточно велика можно применять простые антенны типа «симметричный вибратор».

## Slide 28
Но для полного исключения отраженных волн приходится использовать, сложные направленные антенны, например типа «волновой канал».
Входное сопротивление определяется отношени-ем напряжения к току на зажимах антенны.
Величину входного сопротивления антенны необ-ходимо знать, чтобы правильно согласовать антен-ну с кабелем и телевизором, тогда на вход телеви-зора поступает наибольшая мощность.
При правильном согласовании входное сопротив-ление антенны должно равняться входному сопро-тивлению кабеля снижения, которое, в свою оче-редь, должно быть равно входному сопротивле-нию приемного устройства, например, телевизора.

## Slide 29
Это особенно важно в условиях дальнего приема.
Измеряется входное сопротивление в точках, к которым подключается фидерная линия.
Входное сопротивление антенны характеризуется активной и реактивной составляющими. Антенна, настроенная в резонанс, имеет только активное сопротивление, которое определяется отноше-нием напряжения на клеммах антенны к току на входе кабеля снижения.
Оно зависит от типа антенны, конструктивных особенностей, размещения клемм, к которым подсоединяется фидерная линия, от расположения вблизи антенны различных сооружений и других факторов.

## Slide 30
Входное сопротивление и характер его изменения в полосе частот телеканала определяют мощность, отдаваемую антенной в цепь нагрузки приемника (телевизора), а также неравномерность частотной характеристики антенно-фидерного тракта.
Известно, что антенна является генератором энергии, а ее сопротивление играет роль внутреннего сопро-тивления этого генератора. Если антенна настроена в резонанс, согласована с нагрузкой и потерь энергии в ней нет, то передаваемая в нагрузку мощность будет максимальной.
При небольших изменениях частоты (относительно резонансной) активная составляющая входного сопротивления меняется мало, но зато появляется реактивная составляющая.

## Slide 31
На частотах ниже резонансной реактивная составляющая имеет емкостный характер, а на частотах выше резонансной — индуктивный.
Чем меньше меняется входное сопротивление при изменении частоты, тем антенна широкополосное.
КБВ приемной антенне (К) показывает степень согласования антенны с кабелем и определяется отношением напряжения в минимуме к напряжению в максимуме:
К = Umin/Umax.
К=1 , если напряжения минимума и максимума равны, а это возможно только при чисто бегущей волне.

## Slide 32
Если же в кабеле существует только стоячая волна, то минимум и максимум напряжения отсутствуют, т. е. равны нулю, и тогда К = 0.
Для полной оценки согласования антенны с ли-нией передачи сигнала дополнительно рассма-триваются коэффициенты стоячей волны и отраже-ния. Все эти три коэффициента связаны между собой.
На практике измеряются наибольшее и наименьшее напряжения, которые действуют вдоль линии передачи и по которым можно судить о согласованности кабеля с антенной.

## Slide 33
Коэффициент стоячей волны:
КСВ = 1/KБB = Umax/Umin.
Коэффициент усиления антенны характеризует реальный выигрыш по мощности в нагрузке, дава-емый данной антенной по сравнению с ненаправ-ленным излучателем, с учетом направленных свойств антенны и потерь в ней.
Между коэффициентом усиления антенны и КНД (D) существует прямая зависимость:
Кр = D •hp, где hp — КПД антенны.
По некоторым источникам, коэффициент усиления определяется так: Кр = D •hp/1,64.

## Slide 34
В этой формуле КНД антенны характеризует выиг-рыш по мощности в нагрузке благодаря направ-ленным свойствам антенны и представляет собой отношение мощности, получаемой без потерь на согласованной нагрузке, к мощности, развиваемой на той же нагрузке согласованным с ней вообража-емым ненаправленным излучателем при одной и той же напряженности электромагнитного поля и точке приема.
При этом предполагается, что антенна ориентиро-вана на максимум приема.

## Slide 35
Коэффициент полезного действия (h) антенны характеризует потери мощности в антенне и пред-ставляет собой отношение мощности излучения к сумме мощностей излучения и потерь, т.е. к пол-ной мощности, которая подводится к антенне радиопередающей станции от передатчика:
hp = Ри/(Ри + Рп) = Rи/(Rи + Rп).
Чем меньше сопротивление излучения Rи и чем больше сопротивление потерь Rп, тем ниже КПД.
На рис. 8 приведены 2 конструкции и схемы подключения несимметричного коаксиального кабеля к полуволновому линейному вибратору.

## Slide 36
Рис. 6 - Подключение нессиметричного коаксиального кабеля к полуволновому линейному вибратору: рис.а-с помощью «симметрирующего мостика»: 1- трубка; 2-перемычка; 3-кабель; 4 и 5-вибраторы. рис.б-с помощью «волнового U - образного колена»: 1 и 4-вибраторы; 2-перемычка; 3-кабель; 5-отрезок кабеля.

## Slide 37
В метровом диапазоне волн широко используется симметрирующий шлейф, изображенный на рис. 8 а, который изготавливается из трубок диамет-ром d1 = 10—15 мм, приваренных к вибраторам из трубок диаметром d = 12—25 мм. Перемычка 2 делается из металла и накоротко замыкает оба отрезка трубки 1.
При изготовлении согласующего устройства необ-ходимо выполнить следующее: первый отрезок трубки приваривают к тому плечу вибратора, кото-рый питается от центральной жилы коаксиального кабеля и вместе со вторым отрезком трубки и с наружной оболочкой кабеля образует двухпро-водную симметричную линию.

## Slide 38
Перемычку 2 присоединяют на расстоянии L1 от входных клемм антенны.
L1 = 1/4Lдлср, где Lдлср — средняя длина волны.
При подключении в точках 1 к левой 4 и к правой 5 половинам вибратора короткозамкнутого четвертьволнового отрезка линии симметрии токов в плечах восстанавливаются.
Применение симметрирующего шлейфа обеспечивает пропорциональное ответвление токов в левом и правом плечах вибратора, компенсацию разности токов, незначительное ответвление токов по оболочкам кабелей без изменения входного сопротивления вибратора.

## Slide 39
Конструкция симметрирующего мостика позволяет изменять положение короткозамыкающей перемычки, а это дает возможность использовать его в очень широком диапазоне частот.
Дополнительной регулировкой расстояния между трубками симметрирующего мостика в пределах 60— 80 мм можно добиться полного согласования антенны с кабелем снижения при равенстве волнового сопротивления фидера с входным сопротивлением антенны.